## Slide 1: Aleación de Níquel Cromo

## Slide 2
“Es la combinación de dos metales”
Notes: Es la combinación de dos o mas metales para la creación de una mescla homogénea que mejora ciertas propiedades de cada uno de los componentes de esta mescla.

## Slide 3
Notes: No estaría encontrando nada sobre la fabricación en sí, pero si descubrí que se suele extraer el níquel en minas de cielo abierto y que “sale” con otros minerales como el cobre y el hierro. Para separarlo de estos otros materiales se los trituran, se los pasan por imanes (para separar el hierro) y se lo somete a procesos de decantación (separar el níquel del cobre). Después supongo que la aleación de níquel cromo tendrá un proceso similar a la de otros materiales para su fabricación.

## Slide 4
80% Níquel
20% Cromo
Notes: La aleación está compuesta de un 80% de níquel y un 20% de cromo (existen variantes).

## Slide 5: Propiedades físicas:
Notes: Propiedades físicas:

## Slide 6: Es parecido al acero inoxidable
Notes: Propiedades ópticas: Es parecido al acero inoxidable

## Slide 7: Densidad: 8,4 g/cm3
Notes: Densidad: 8,4 g/cm3 (bastante poco en comparación elementos de transición)

## Slide 8
Resistividad: (20°c)
  1.09+/-0.05(diámetro <0.5mm)
  1,13+/-0,05 (diámetro: 0,50-3,00 mm)
  1,14+/-0,05 (diámetro: >3,0 mm)
Notes: Propiedades eléctricas
  Resistividad: (20°c)
1.09+/-0.05(diámetro <0.5mm)
1,13+/-0,05 (diámetro: 0,50-3,00 mm)
1,14+/-0,05 (diámetro: >3,0 mm)
Si bien no es la mejor es útil que se mantiene estable con el aumento de la sección.

## Slide 9: Conductividad térmica: 60.3KJ/m.h.°c
Notes: Conductividad térmica: 60.3KJ/m.h.°c
Es mucha para ser un aislante, pero poca en comparación con la del aluminio o el cobre, es similar a la del hierro o algunos aceros inoxidables, similar a la de aleaciones mas comunes.

## Slide 10: Propiedades químicas:
Notes: Propiedades químicas:

## Slide 11: Resistencia a la oxidación y corrosión
Notes: Resistencia a la oxidación y corrosión: Es alta a temperaturas altas y normales, salvo en atmósferas con azufre.

## Slide 12: Propiedades mecánicas
Notes: Propiedades mecánicas:

## Slide 13: Alta resistencia mecánica
Notes: Alta resistencia mecánica en todo su rango de temperaturas de uso.

## Slide 14: Permanece dúctil
Notes: Permanece dúctil (calculo que también maleable) después de un uso intensivo.

## Slide 15: Dureza: 180Hv
Notes: Dureza: 180Hv (es bastante en comparación del aluminio o el cobre, similar al acero suave, pero se queda muy atrás de un acero endurecido por mucho).

## Slide 16: Alargamiento a la ruptura:30%
Notes: Alargamiento a la ruptura:30%

## Slide 17: Límite de elasticidad: 420N/mm2
Notes: Límite de elasticidad: 420N/mm2(esta de la mitad de la tabla para arriba)

## Slide 18: Resistencia a la fluencia: 800°c=15N/mm2 1000°c=4N/mm2
Notes: Resistencia a la fluencia:
800°c=15N/mm2
1000°c=4N/mm2

## Slide 19
Punto de fusión 1400°c
Punto de trabajo máximo 1200°c
Notes: Tiene puntos de fusión de 1400°c y una temperatura de trabajo máxima de unos 1200°c

## Slide 20: Aplicaciones:
Notes: Usos de la aleación

## Slide 21
Industria Aero espacial
Horno de fundición
Cohetes

## Slide 23
Notes: Debido a su altísimo costo (el níquel vale unos 16000 pesos argentinos por kilo y el cromo es muchísimo mas caro) se lo usa en aplicaciones muy específicas.

## Slide 24: Muchas gracias por escuchar